## Slide 1
Сокол Валентина Миколаївна,
вчитель біології НВК «Дивосвіт»,
голова МО Всеукраїнської екологічної ліги
Сучасний стан джерел
водопостачання та якості
питної води в м. Жовті Води

## Slide 2: Вода
Один з найважливіших елементів довкілля. Основними проблемами екології, які пов’язані з гідросферою планети, є умови забезпечення населення водою, її якістю та можливості її підвищення.

## Slide 3
25% населення ризикує дістати хвороби, пов’язані зі споживанням неякісної питної води.
ВООЗ

## Slide 4: Якість питної води в м. Жовті Води
Одна з пріоритетних проблем, розв’язання якої вкрай необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя.

## Slide 5: Причини незадовільної якості питної води :
Масове забруднення поверхневих водойм – основних джерел питного постачання у зв’язку зі скидами в них у великих кількостях неочищених і недостатньо очищених стічних вод, зливових і талих вод. Так за 9 місяців 2009 р. у річку Жовту було скинуто 2296,38 тис. м3 недостатньо очищених вод.
За даними хіміко-біологічної лабораторії водовідведення КП «ЖВК «ДОР» у зворотних водах спостерігається перевищення концентрації азоту амонійного (2,06 мг/дм 3), нітратів (79,81 мг/дм3), фосфатів (5,36 мг/дм3 ), АПАР (0,138 мг/дм3 ).

## Slide 6: ГОСТ
В умовах високого антропогенного і техногенного навантаження на водойми очисні споруди водопровідних станцій не завжди в змозі довести якість питної води до вимог ГОСТу.
Традиційна технологія (коагуляція – відстоювання – фільтрування – знезараження) розрахована на доведення природної води до вимог питної згідно чинного ГОСТу 2874 – 82 « Вода питна» лише за умови загальної низької забрудненості води і, перш за все, токсичними елементами.

## Slide 7: Водопідготовка
В процесі технологічної підготовки питної води при застосуванні різних реагентів можуть утворюватись продукти деструкції хімічних сполук, найчастіше більш токсичні, ніж первинні забруднювачі.
Широке застосування хлору призводить до утворення дуже небезпечних хлорорганічних сполук, які мають канцерогенні та мутагенні властивості. Те ж можна сказати і про алюміній – сполуку, що справляє нейрогенну дію на організм.

## Slide 8: Технічний стан водопровідних мереж
На якість питної води централізованого постачання негативно впливає незадовільний технічний стан водопровідних споруд і мереж, зношеність яких становить від 30 до 70 %, несвоєчасне проведення капітальних та поточних планово-профілактичних ремонтів, ліквідації аварій. З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, їх витоки. Саме тому вартість 1м3 води в м. Жовті Води – одна з найвищих в Україні – 9,14 грн.

## Slide 9: Вторинне забруднення
Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема є причиною вторинного її забруднення. Питома вага нестандартних проб питної води із джерел централізованого водопостачання за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками становить близько 13 та 4 % відповідно.

## Slide 10: Контроль за якістю питної води
Результати відомчих хіміко-бактеріологічних лабораторій не завжди достовірні. Фахівці КП «Жовтоводський водоканал» та міської СЕС одностайно запевняють мешканців міста, що питна вода повністю відповідає ГОСТу.

## Slide 11: Незалежна експертиза
Науково-дослідна лабораторія гідроекології Дніпропетровського державного аграрного університету виявила значні відхилення показників якості питної води

## Slide 12: Результати
завислі речовини – 3,39 мг/дм3 (на нормативами повинні бути відсутні)
амоній сольовий 1,83 мг/дм3 (за нормативами повинні бути відсутні)
нітрити 0,022 мг/дм3 (за нормами – відсутні)
фосфати – 0,11мг/дм3 (за нормами – відсутні)
залізо загальне – 0,40 мг /дм3 (за нормами – 0,30 мг/дм3)

## Slide 13: Всі ці сполуки негативно впливають на організм людини.
перевантаження організму залізом, яке відкладається в таких органах, як печінка, підшлункова залоза, серцевий м’яз, спричиняє порушення формування хрящової та кісткової тканини, ризик виникнення цирозу печінки, інфаркту міокарда, цукрового діабету другого типу.

## Slide 14: Лужність та жорсткість
Підвищена жорсткість та лужність води серйозно збільшує ризик інфарктів та жовчнокам’яної хвороби.

## Slide 15: Нітрити та нітрати
Присутність у воді нітритів свідчить про фекальне забруднення води, потенційну токсичність її та канцерогенність, оскільки нітрити легко трансформуються в нітрозоаміни– канцерогенні сполуки.

## Slide 16: Амоній
Амоній сольовий зустрічається в поверхневих водах переважно у невеликій кількості, його вміст у водоймах знижується при одночасному утворенні нітратів. Підвищений вміст амонію часто спостерігається в місцях скиду стічних вод і свідчить про анаеробні умови формування хімічного складу води і про її незадовільну якість.

## Slide 17: Фосфати
Фосфати потрапляють у поверхневі води з комунальними стічними водами, що містять фосфати як компоненти миючих засобів, фотореагенти та пом’якшувачі води. Важливим фактором є змив фосфатних добрив із сільськогосподарських угідь. Фосфати негативно впливають на імунітет, спричинюють токсичні реакції організму, зумовлюють ріст онкопухлин.

## Slide 18: Стандарти якості води
Найбільшою проблемою є те, що нинішні норми не дозволяють контролювати якість води на міжнародному рівні. Нині в Україні діють ще радянські стандарти якості води, а сучасні українські стандарти, на жаль, ще в стадії розробки.

## Slide 19: Порушення законодавства
Органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівники підприємств і господарств не приділяють належної уваги забезпеченню населення доброякісною питною водою, що є порушенням статті 18 Закону України « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

## Slide 20
Забезпечення населення якісною питною водою – це комплексна проблема і повинна охоплювати заходи правового, економічного, організаційного та науково-технічного характеру.

## Slide 21: До термінованих заходів повинні бути віднесені:
Розробка Закону України « Про питну воду»;

## Slide 22
Попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх надійності та відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

## Slide 23
Підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості води та водовідведення.

## Slide 24
Розвиток нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

## Slide 25
Розвиток альтернативних способів водопостачання.

## Slide 26
Реалізація цих завдань та заходів дасть змогу значно поліпшити як стан водопровідно-каналізаційного господарства, так і якість життя людини.